## Slide 1: Normativa Attività di recupero
Geom. CAVALLETTI LUCA
QUALIFICATO AI SENSI D.M. 120/2014 NELL’ORGANIZZAZIONE
NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI NELLE IMPRESE

## Slide 2: Normativa Attività di recupero
Definizioni
Il D.LGS. 152/2006 all’Art.183 comma 1 lett. a) definisce rifiuto - qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
Non si ha rifiuto quando:
il detentore non vuole, non ha l’intenzione o non ha l'obbligo, di disfarsi di oggetti o sostanze.
Nei casi previsti dall’Art.185 del D.Lgs. 152/2006 che indica cosa è escluso dell’ambito di applicazione della Parte IV
Non si ha rifiuto quando è un sottoprodotto come definito dall’Art.184-bis comma 1
Geom. CAVALLETTI LUCA

## Slide 3: Normativa Attività di recupero
Definizioni
Il D.LGS. 152/2006 all’Art.183 comma 1 lett. t)
definisce recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
Il D.LGS. 152/2006 all’Art.183 comma 1 lett. u)
Definisce riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia ne' il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
Geom. CAVALLETTI LUCA

## Slide 4: Normativa Attività di recupero
Chi è il produttore di rifiuto
Il D.LGS. 152/2006 all’Art.183 comma 1 lett. f)
Definisce produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).
Nota: La normativa definisce il trattamento le operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento.
Geom. CAVALLETTI LUCA

## Slide 5: Normativa Attività di recupero
Responsabile della gestione dei rifiuti
Il D.LGS. 152/2006 all’Art.188 si indicano le responsabilità nella gestione dei rifiuti e in particolare il comma 4 prevede: «La consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento, dal produttore iniziale o dal detentore ad uno dei soggetti di cui al comma 1, non costituisce esclusione automatica della responsabilità rispetto alle operazioni di effettivo recupero o smaltimento. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006, la responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti e' esclusa nei seguenti casi:
a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore ovvero che alla scadenza di detto termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare comunicazione alle autorità competenti della mancata ricezione del formulario».
Geom. CAVALLETTI LUCA

## Slide 6: Normativa Attività di recupero
Sanzioni previste dalla Parte IV del D.Lgs.152/2006
Art.255 abbandono rifiuti.
Comma 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.
Art. 256 attività di gestione di rifiuti non autorizzata
Comma 1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
Comma 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.
Geom. CAVALLETTI LUCA

## Slide 7: Normativa Attività di recupero
Sanzioni previste dalla Parte IV del D.Lgs.152/2006
Nella situazione tipo:
smontaggio di campo in erba sintetica con intaso che viene lavorato in sito per rimuovere l’intaso, per poi essere tagliata e data per essere utilizzata.
Cosa prevede la normativa:
Il contesto è riconducibile ad operazione di riciclaggio, cioè qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.
Tale operazione necessita di prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D.Lgs.152/2006.
In assenza di autorizzazione l’operazione è sanzionabile ai sensi dell’Art. 256-attività di gestione di rifiuti non autorizzata- del D.Lgs.152/2006.
Geom. CAVALLETTI LUCA

## Slide 8: Normativa Attività di recupero
Classificazione di rifiuti
Con il Decreto Legge 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108 è stato aggiornato l’elenco codici EER Elenco Europeo dei Rifiuti.
I codici EER (precedentemente chiamati codici CER) sono delle sequenze numeriche, composte da 6 cifre riunite in coppie (es. 03 01 01 scarti di corteccia e sughero), volte ad identificare un rifiuto, di norma, in base al processo produttivo da cui è originato. Il primo gruppo identifica il capitolo, mentre il secondo usualmente il processo produttivo.
I manti in erba sintetica con intaso sono classificati
nel capitolo 17 - RIFIUTI DELLE OPERAZIONE DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, prodotti nel processo produttivo 17 09 - ALTRI RIFIUTI DELL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE e classificati come codice EER 17 09 04 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
Geom. CAVALLETTI LUCA

## Slide 9: Normativa Attività di recupero
Attività di recupero
Il D.Lgs. 152/2006, Articoli da 208 a 216, definisce le procedure di presentazione, i termini per la fase istruttoria e il tempo entro il quale deve essere dato esito alla richiesta di autorizzazione.
Al rilascio del titolo autorizzativo si può dare avvio all’attività di recupero rifiuti, definita con progetto di dettaglio in cui si indicano: rifiuto trattato, processo di trattamento, rifiuti prodotti dal processo di trattamento, materia prime ottenute dal processo di trattamento conformi a specifici Decreti/Leggi/Regolamenti/norme tecniche che definiscono le caratteristiche del prodotto ottenuto.
Sulla base delle tipologia di rifiuti trattati e la tipologia di trattamento, si identifica quale attività di recupero viene svolta, da R1 a R13, come definito nell’Allegato C alla Parte IV del D.Lgs.152/2006 .
Le attività di recupero identificabili tra R1 e R9, per quantitativi di rifiuti avviati al recupero superiori alle 10 ton/giorno, necessitano di preliminare Verifica di Assoggettabilità a VIA al fine di ottenere autorizzazione allo svolgimento dell’attività di recupero come definito Articoli da 208 a 216.
Infine la Parte II del D.Lgs. 152/206 indicata che determinate attività debbano essere autorizzate ai sensi dell’Autorizzazione Integrata Ambientale
Geom. CAVALLETTI LUCA

## Slide 10: Normativa Attività di recupero
Operazioni di smaltimento
Il D.Lgs. 13 gennaio 2003 n.36 recepisce la Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.
Il Decreto Legislativo aggiornato all’ultima modifica nel 2020 indica espressamente:
All’rt.6 che è vietato lo smaltimento in discarica dei rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo.
Attualmente il divieto può essere derogato a discrezione della Regione, ma sarà tassativo dall’anno 2030.
Geom. CAVALLETTI LUCA

## Slide 11: Grazie per l’attenzione
Geom. CAVALLETTI LUCA
Email: geco.cavalletti@libero.it
Telefono: 3939288436